Информационное сообщение посетителям сайта www.impuls.wood.ru, участникам форума www.wood.ru и всем интересующимся развитием вакуумно-импульсной технологии сушки.

ОАО «Сухонский речной концерн» вакуумно-импульсной сушкой древесины начал заниматься с середины 2005 года. Предприятие сразу же было нацелено на долгосрочную работу, так как  мы понимали, что даже имея основы новой технологии по сушке доски хвойных пород толщиной 25-55 мм, не имеющую мировых аналогов, быстро и без проблем на не доведенном оборудовании не освоить. Вначале набирали опыт на комплексе ИСП-7,5 совместного с Барнаулом производства (Барнаульские сушильные камеры в сочетании с вспомогательным нашим оборудованием). Приобрели лицензию на их производство у Голицына В.П., который помогал и помогает нам в освоении технологии. Были выявлены серьезные недостатки в конструкции и изготовлении отдельных узлов Барнаульских сушильных камер: узлов вентиляторов, клапанов, системы увлажнения, делителей потока и проведена работа по их модернизации. В последствии, по личной просьбе Голицына В.П., поделились опытом с предприятием в Тихвине, которое решало аналогичные проблемы. Работали на комплексе с перерывами на модернизацию 1,5 года по сушке хвойных пород (сосна, ель). В результате полученного опыта был разработан и изготовлен комплекс СРК-10 «Импульс». Конструкция запатентована. В результате конструктивной работы по освоению технологии с Голицыным В.П. заключили с ним рамочный договор об освоении вакуумно-импульсной технологии для сушки древесины различных пород и сортиментов, пищевых продуктов и электротехнических изделий. В рамках этого договора создана экспериментальная лаборатория, где разработана и изготовлена опытно-промышленная установка V=1м3 – уменьшенный аналог СРК/10. Эта установка необходима для отработки технологий по сушке древесины различных пород (в том числе и твердых) и разных сортиментов (в том числе габаритного бруса, бревна, оцилиндровки), а также освоения технологий получения термодревесины и пропитки древесины. Ввод в эксплуатацию установки запланирован на середину августа 2008 года.

ОАО «Сухонский речной концерн» нацелено, в первую очередь, на увеличение собственных производственных мощностей до 8-10 тыс. м3 в месяц, но готово изготовить и поставить оборудование на заказ.

Ведутся конструкторские работы по другим модификациям установок вакуумно-импульсной сушки большей производительности.

ОАО «Сухонский речной концерн» удовлетворяют достигнутые на сегодняшний день результаты по этому направлению и мы нацелены на дальнейшее серьезное развитие вакуумно-импульсной технологии. Следите за нашим сайтом.

Генеральный директор						С.В. Серков